Расчет стоянок автомобилей.

Гостинично-ресторанный комплекс.

Гостиница.

Согласно СНиП 2.07.01-89* ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ (Приложение 9. Нормы расчета стоянок автомобилей):

в гостиницах на каждых 100 отдыхающих и обслуживающего персонала должно быть 6-8 машино-мест.

Постояльцев - 62 человека. Обслуживающего персонала - 15 человек.

(62+15)/100х6=4,62

Принимаем 5 машино-мест для постояльцев и обслуживающего персонала.

Ресторан.

Для ресторанов и кафе на каждые 100 посадочных должно быть 10-15 машино-мест.

Ресторан-308 посадочных мест, банкетный зал — 18 посадочных мест,

62 посадочных места предназначены для постояльцев гостиницы.

(308+18 - 62)/100х10=26,4

Принимаем 27 машино-мест для посетителей ресторана.